| Rettilineità |  | = ogni linea del mantello esterno del diametro del tubo deve stare alla distanza di 0,3 mm tra due linee parallele = l’escursione del comparatore, ruotando intorno all’asse, deve essere di max. 0,6 mm = l’asse tollerato del diametro esterno del tubo deve stare entro un cilindro del diametro di 0,3 mm = l’escursione del comparatore, ruotando intorno all’asse, deve essere di max. 0,3 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotondità (Circolarità) |  | = la linea perimetrale tollerata deve stare tra due cerchi concentrici ad una distanza di 0,1 mm |  |
| Forma cilindrica |  | = la superficie tollerata del mantello del tubo deve stare tra due cilindri coassiali ad una distanza di 0,1 mm |  |